Kritéria WHO pro hluk – Maximální doporučené hodnoty

| Limit | Účinek při překročení |
| --- | --- |
| 100 - 130 dB | Výrazné akustické nepohodlí, vedení hluku lebečními kostmi |
| 130 - 140 dB | Riziko poškození sluchu (např. proražení bubínku) |
| 130 dB | Akutní bolest |
| LAeq24h 70 dB | Zanedbatelné poškození sluchu |
| LAeq 30 dB | Vynikající srozumitelnost |
| LAeq 45 dB | Úplná srozumitelnost |
| LAeq 40 - 55 dB | Přiměřeně dobrá srozumitelnost |
| Trev < 0.6 s | Náležitá srozumitelnost; (školní učebny, tělocvičny) |
| Trev 0.25 - 0.5 s | Přijatelná srozumitelnost v případě sluchové poruchy |
| Trev 1 s | Školní jídelny, haly |
| LAeq 55 dB | Školní dvory |
| S/N > 0 dB | Porozumění řeči (odstup signálu (S) od šumu (N)) |
| S/N > 10 dB - 15 dB | Porozumění řeči v cizím jazyce, složité zprávy |
| LAeq4h 100 dB | Koncerty |
| LAeq4h 90 dB | Diskotéky |
| LC,peak 140 dB | Impulsní zvuky |
| LpA < 80 dB | Hračky u dětského ucha |
| LCpeak < 130 dB | Hračky u dětského ucha |
| LAeq 30 dB | Hluk v ložnici v noci |
| LAmax 40 – 45 dB | Izolované hlučné události v ložnici noci |
| LAeq 45 dB | Venkovní hluk při spánku (útlum hluku při otevřeném okně 15 dB) |
| LAeq 35 dB | Nemocniční pokoje |
| LAmax 45 dB | Izolované hlukové události, Nemocniční pokoje |
| LAeq 50 - 55 dB | Chráněné venkovní prostředí, ve dne 6.00 – 22.00 hod |
| LAeq 40 - 50 dB | Chráněné venkovní prostředí, v noci 22.00 hod – 6.00 hod |
| LCeq - LAeq > 10 dB a LAeq < 60 dB | Přičte se k LAeq 5 dB |
| LCeq - LAeq > 10 dB a LAeq > 60 dB | Přičtou se k LAeq 3 dB |